青岛市建筑外窗产品质量监督抽查实施细则

（2023年）

1 抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

每种产品抽取样品2樘，其中1樘作为检验样品，1樘作为备用样品。

2 检验依据

1．铝合金窗

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 8478-2020 GB/T 7106-2019 |
| 2 | 水密性能 | GB/T 8478-2020 GB/T 7106-2019 |
| 3 | 抗风压性能 | GB/T 8478-2020 GB/T 7106-2019 |
| 4 | 启闭力 | GB/T 8478-2020 GB/T 29048-2012 |

2．建筑用塑料窗

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 28887-2012 GB/T 7106-2019 |
| 2 | 水密性能 | GB/T 28887-2012 GB/T 7106-2019 |
| 3 | 抗风压性能 | GB/T 28887-2012 GB/T 7106-2019 |
| 4 | 窗的开关力 | GB/T 28887-2012 GB/T 11793-2008 |

3．铝木复合窗

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 29734.1-2013 GB/T 7106-2019 |
| 2 | 水密性能 | GB/T 29734.1-2013 GB/T 7106-2019 |
| 3 | 抗风压性能 | GB/T 29734.1-2013 GB/T 7106-2019 |
| 4 | 启闭力 | GB/T 29734.1-2013 GB/T 9158-2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 8478-2020铝合金门窗

GB/T 28887-2012建筑用塑料窗

GB/T 29734.1-2013建筑用节能门窗 第1部分：铝木复合门窗

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。